## Slide 1: Signalkunde für den kleinen Mann(ÖBB)
- Hauptsignale - Vorsignale - Sonstige Signale - Sonstiges wichtiges

## Slide 2: HauptsignalE
Dieses HS zeigt Halt.
Das bedeutet das du davor
unbedingt stehen bleiben musst.
Dieses HS zeigt Frei.
Das bedeutet das du es
mit Fahrplan Vmax
überfahren darfst.

## Slide 3: HAUPTSIGNALE
Dieses HS zeigt Frei60.
Es bedeutet das du es mit
einer Vmax von 60km/h
überfahren darfst.
Dieses HS zeigt Frei40.
Es bedeutet das du es
mit Vmax 40km/h
überfahren darfst.

## Slide 4: VORSIGNALE
Dieses VS bedeutet das dass nächst auf Brems-
weg liegende HS auf Halt
steht-.
Du musst es je nach Zugart
mit der PZB quittieren und
85, 70 oder 55 km/h abbremsen.
Dieses VS bedeutet das dass
nächst auf Bremsweg liegende
HS auf Frei steht. Du kannst es
mit Fahrplan Vmax überfahren.

## Slide 5: VORSIGNALE
Dieses VS kündigt dir an
das du beim nächsten HS max.
60km/h fahren darfst.
Du musst es je nach Zugart
mit der PZB quittieren und
85, 70 oder 55 km/h abbremsen.
Dieses VS kündigt dir an
das du beim nächsten HS max.
40km/h fahren darfst.
Du musst es je nach Zugart
mit der PZB quittieren und
85, 70 oder 55 km/h abbremsen.

## Slide 6: VERSCHUBSIGNALE
Dieses Signal bedeutet
Verschubverbot aufgehoben. du darfst es mit Vmax 25km/h
überfahren.
Dieses Signal bedeutet
Verschubverbot. Du darfst
es NICHT überfahren.

## Slide 7: Die wichtigsten begriffe
Pzb: punkt zug beeinflussung
Lzb: linien zug beeinflussung
vmax: höchstgeschwindigkeit
Hs: hautpsignal
Vs: vorsignal

## Slide 8: SIGNALKUNDE ÖBB TS2018
Hallo liebe zugsimulator fans. Da ich bemerkte das viele sich nicht mit den signalen und der pzb auskennen habe ich mir gedacht ich erstelle ein mal eine kleine signalkunde für anfänger.
copyright. Das urheberrecht liegt bei mir tobias vogl. Diese präsentation darf weder verkauft noch für den realen einsatz benutzt werden. Es entspricht zwar alles der reallen signalkunde der öbb signale jedoch übernehme ich keinerlei haftung. Auch darf diese datei nirgends anders hochgeladen werden.
Ich wünsche viel spass beim fahren!